## Slide 1
LG 부트캠프 7기 2반
LVMS: LG Vehicle Monitoring System
Multiprocessing_OS반
젬미니팀
김명균, 박여현, 김동현, 김민제
프로젝트 결과보고서

## Slide 2
주제 및 결과 요약
개발 목표 및 개발 결과
핵심 기술
결과 분석 및 기대 효과
향후 연구 과제
프로젝트 수행 후기

## Slide 3
1. 주제 및 결과 요약
LVMS: LG Vehicle Monitoring System
두 개의 앱으로 구현된 차량 급발진 알림 및 엑셀과 브레이크의 오인 작동 알림 시스템
Key interrupt를 이용한 차량 속도 제어 시스템
Feature
급발진 및 엑셀을 브레이크로 오인 작동 상황 발생 시 브레이크를 작동하도록 유도함
보드에 탑재된 두 개의 스위치가 Break와 Accelerator의 역할을 함
현재의 차량의 속도와 페달 작동 상태를 실시간으로 화면에 출력함
Notes: 간략하게 1페이지에 프로젝트의 주제, 목표, 결과를 요약
급발진, 오작동 방지 시스템
멀티 프로세싱 os
- 커널, 시스템 콜, demand paging

## Slide 4
2. 개발 목표 및 개발 결과
멀티 프로세싱 커널 설계
  APP0와 APP1이 일정 시간마다 번갈아서 실행되도록 하여 동시에 실행되는 것처럼 보이게 구현함
시스템 콜 서비스, APP 설계
  기존의 APP은 직접 디바이스 드라이버에 접근해 그래픽과 uart print를 수행하였는데, 모든 동작을 시스템콜을 통해 수행하도록 구현함
Demand Paging 설계
  기존에는 Text, RO data, RW data, BSS의 모든 데이터를 RAM에 로드하여 section (1MB)로 관리함
  이를 필요에 따라 page (4KB) 단위로 RAM에 로드하고 관리하도록 구현함
멀티 프로세싱 APP 설계
  APP0: 차량
  APP1: 급발진 및 오작동 방지 시스템
Notes: 처음 기획한 개발 목표
실제 개발 결과 소개
가급적 결과 내용을 상세히 기술
페이지 수 무관

## Slide 5
2. 개발 목표 및 개발 결과
START !
30 KM / h
ACCELELERATOR
차의 현재 상태 : 주행
상태 변경 방법 : 엑셀 Key3, 브레이크 Key4 누름
차의 목표 상태 : 주행 + 속도 변화
차의 현재 상태 : 정지
상태 변경 방법 : 엑셀 Key3 누름
차의 목표 상태 : 주행
차의 현재 상태 : 주행 + 속도 변화
상태 변경 방법 :
차의 목표 상태 :
30 KM / h
BREAK!
1
2
3
Notes: 개발 목표
- 급발진 상황을 판별하고 운전자에게 알림을 전달하는 기능
- APP1 : 자동차 주행 및 속도 제어 ( 운전자 )
- APP2 : 급발진 상황 및 오작동 상황 발생 시 알림 제공

## Slide 6
2. 개발 목표 및 개발 결과
REVERSE
차의 현재 상태 : 정지 및 후진
상태 변경 방법 : 엑셀 Key3 누름
차의 목표 상태 : 주행 + 속도 변화
차의 현재 상태 : 주행 + 속도 변화
상태 변경 방법 : 브레이크 Key4 누름
차의 목표 상태 : 정지 및 후진
차의 현재 상태 : 주행 + 속도 변화
상태 변경 방법 :
차의 목표 상태 :
30 KM / h
0 KM / h
BREAK!
ACCELELERATOR
4
5
6
Notes: 개발 목표
- 급발진 상황을 판별하고 운전자에게 알림을 전달하는 기능
- APP1 : 자동차 주행 및 속도 제어 ( 운전자 )
- APP2 : 급발진 상황 및 오작동 상황 발생 시 알림 제공

## Slide 7
2. 개발 목표 및 개발 결과
100 KM / h
차의 현재 상태 : 엑셀을 브레이크로 오인 작동
상태 변경 방법 : 브레이크 Key4 누름
차의 목표 상태 : 감속
차의 현재 상태 : 주행 중 급발진 상황 발생
상태 변경 방법 : 브레이크 Key4 4회 이상 누름
차의 목표 상태 : 정지
차의 현재 상태 : 주행 + 속도 변화
상태 변경 방법 :
차의 목표 상태 :
급발진 상황 발생 !!
브레이크가 작동하지
않습니다.
오작동 발생!!
브레이크를 밟아주세요
100 KM / h
30 KM / h
7
8
9
Notes: 개발 목표
- 급발진 상황을 판별하고 운전자에게 알림을 전달하는 기능
- APP1 : 자동차 주행 및 속도 제어 ( 운전자 )
- APP2 : 급발진 상황 및 오작동 상황 발생 시 알림 제공

## Slide 8
3. 핵심 기술: 멀티 프로세싱 커널
APP0
APP1
Timer0_ISR
Switch_APP
CoInvalidateMainTlb();
CoSetTTBase(MMU_PAGE_TABLE_BASE2|
(1<<6)|(1<<3)|(0<<1)|(0<<0));
CoSetASID(2);
3.전역변수 running_app을 1로 변경
4.APP1_register_set의 {r0-r14}^, spsr 복원
IRQ 인터럽트 발생
APP1으로 복귀
HandlerIRQ
1.전역변수 running_app 확인
2.APP0_register_set에 {r0-r14}^, spsr 백업
Timer ISR로 분기
Timer IRQ이면 분기
Notes: 20ms 마다 Timer IRQ 발생
IRQ 핸들러가 어셈블리 함수 Switch_APP() 호출
- APP0 <-> APP1으로 context switching
- Switch_APP()은 context switching 시 R0-R16, SPSR (Saved process status register)
레지스터 백업 및 복원
- APP_register_set[2][17] 전역변수를 선언해 2개 앱에 대해 17개 레지스터의 데이터를 저장함
- APP0, APP1에 대해 각각 virtual address <-> physical address를 변환하는 page table을 생성하고 context switching 시 PTBR (Page tabel base register)을 변경함

## Slide 9
3. 핵심 기술: System Call
APP
SVC Func
HandlerSVC
해당 함수로 분기
SVC call
1.SVC Id 추출
2.USR/SYS SP를 사용하기 위해 SYS mode로 변경
3.USR/SYS mode의 lr 백업
4.분기할 함수 주소 (SVC_Handler+SVC Id) 계산
5.백업한 lr 복원
6.SVC mode로 변경
APP으로 복귀
void *SVC_Handler[] =
{
(void *)Delay,
(void *)Uart_Printf,
(void *)Lcd_Put_Pixel_SVC,
(void *)Lcd_Get_Pixel_Address_SVC,
(void *)Lcd_Get_Pixel_SVC,
(void *)Lcd_Clr_Screen_SVC,
(void *)Lcd_Draw_Back_Color_SVC,
(void *)Lcd_Get_Info_BMP,
(void *)Lcd_Draw_BMP,
(void *)Lcd_Select_Draw_Frame_Buffer,
(void *)Lcd_Select_Display_Frame_Buffer,
(void *)Lcd_Draw_Image,
(void *)Lcd_Draw_Image,
(void *)Lcd_Brightness_Control,
(void *)Lcd_Draw_BMP_File_24bpp,
(void *)Lcd_Draw_STACK,
(void *)Lcd_Printf,
(void *)Lcd_Draw_Bar,
(void *)Lcd_Draw_Line
};
Notes: - 앱이 함수 호출 시 svc (Supervisor call)을 보내는 어셈블리 함수를 작성함
- OS에서 svc 번호를 coprocessor register에서 읽어와 처리하도록 구현함

## Slide 10
3. 핵심 기술: Demand Paging
APP
Alloc_Page
HandlerP(D)abt
분기
Page Fault
APP으로 복귀
1.C5에서 SD, S, Status[3:0] 비트 읽어오기
2.Fault reason이 b000111인 경우 Alloc_Page로 분기
void Alloc_Page (unsigned int addr, int is_Dabort){
1.Running_app에 따라 PTBR, HDD 주소 설정
2.PTBR과 VA로 1차 PTE (Page Table Entry) 주소 계산
3.1차 PTE 값과 VA로 2차 PTE 주소 계산
4.할당할 페이지 선택
- RAM에 empty page가 있는 경우 빈 페이지 할당
- RAM에 empty page가 없는 경우 FIFO로 쫒아낼 페이지 결정
* is_Dabort가 true인 경우 HDD에 데이터를 Write back
5.2차 PTE에 PA, attribute 작성
6.HDD에서 RAM으로 4KB page를 memcpy
7.할당한 PA, HDD address, 2차 PTE 포인터 저장
8.해당 페이지의 empty bit를 변경
9.I-Cache와 MainTlb를 invalidate
}
Notes: - APP이 사용하는 virtual address 영역에 대해서 1st page table에서 2nd page table을 참조하도록 설정함
- 2nd page table을 설정하고, 초기 상태 (모든 페이지가 ram에 없음)에 page fault가 발생하도록 함
- page를 할당하는 함수 Allocate_Page()를 구현함
- 할당 가능한 공간이 있는 경우 할당 후 cache flush, 없는 경우 기존의 페이지를 방출하고 할당함.
- 해당하는 2nd page table entry에 할당한 주소와 attribute을 작성함
- 페이지가 RW인 경우 hdd에 write back함
- page fault는 P-abort, D-abort로 처리되는데, abort 원인이 b0001111 (translation fault, page)인 경우 D-abort, P-abort 핸들러가 Allocate_Page()를 호출하도록 함

## Slide 11
3. 핵심 기술: Demand Paging
Page Index | RAM address | HDD address | 2nd PTE pointer | Empty
0 | 0x44B01 | 0x44131 | 0x4400800C | 1
1 | - | - | - | 0
2 | - | - | - | 0
~ | ~ | ~ | ~ | ~
numPTE | 0x44B09 | 0x4430A | 0x44009008 | 1
Page_replace
// PT_empty 초기화
PT_empty = 0xffffffff<<(numPTE);
// Choose entry
Page_replace = (Page_replace)%numPTE;
i = page_num;

## Slide 12
3. 핵심 기술: APP 구성 최적화
화면 - 상, 하단 분할 사용
용량 – 8:4로 분할 할당
Device Driver Handing - 인터럽트 신호에 대한 알림 등록
목표 | 하나의 화면에 두 개의 APP을 모두 보여줌
액션 | 상단은 APP1 정보 출력용으로 사용함 하단은 APP0 차량 시뮬레이션 시 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
목표 | 앱 별로 필요한 만큼 용량을 할당함
액션 | APP0 차량 시뮬레이션을 위해 이미지가 다량 적재되어야 함 APP1에 8MB, APP1에 4MB를 할당하고, 이를 위해 1st T/T, 2nd T/T 변경함
목표 | Key3, Key4를 통해 변경되는 속도를 APP0, APP1 모두에 전달하고자 함
액션 | OS에 Key interrupt가 발생했을 때 조절할 전역변수를 두고 해당 값을 APP0, APP1에서 접근하여 기존 커널의 watchdog 역할을 수행함
Notes: 핵심 기술
앱 구성 최적화
화면 - 분할 사용 :
- 목표 : 하나의 화면에 두개의 APP을 모두 보여주고자 함
- 액션 : 상단은 APP2 출력용으로 사용하고, 하단은 APP1 차량 시뮬레이션 시 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
용량 - 6:2로 분할 할당 :
- 목표 : 앱 별로 필요한 용량에 맞게 용량 할당해주고자 함
- 액션 : APP1 차량 시뮬레이션을 위해 이미지가 다량 적재되어야 하므로 APP1에 6MB, APP2에 2MB를 할당함 - 이를 위해 1st T/T, 2nd T/T 변경
DD handling - 인터럽트 신호에 대한 알림 등록 :
- 목표 : Key3, Key4를 통해 변경되는 속도를 APP0, APP1 모두에 전달하고자 함
- 액션 : OS에 Key interrupt가 발생했을 때 조절할 전역변수를 두고 해당 값을 APP0, APP1에서 접근하여 기존 커널의 watchdog 역할을 수행함
APP1 :
- 역할 : 차량 시뮬레이션
- 기능 : 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
- 화면 : 하단 사용
- 최적화 : 화면의 하단만을 사용하여 이미지 크기를 최소화해 용량 감소, 차량의 움직임을 보일 수 있는 최소한의 프레임 사용(낮과 밤 각각 4장)
- 효과 : APP2의 기능을 확인할 수 있는 차량 시뮬레이션 제공
APP2 :
- 역할 : 차량 엑셀 및 브레이크 이상 작동 알림
- 기능 : 차량의 속도와 함께 엑셀 및 브레이크 중 무엇이 작동중인지 알림, 급발진 상황이나 운전자가 엑셀을 브레이크로 오인하고 작동 시 상황 안내 및 해결책 제안
- 화면 : 상단 사용
- 최적화 : 화면의 상단만을 사용
- 효과 : 사용자에게 현재 상황을 알리고 당황스러운 상황에 대한 해결방안을 제시하여 사고를 미연에 방지

## Slide 13
3. 핵심 기술: 앱 별 기능
APP0. 차량 시뮬레이션
APP1. 차량 오작동 및 엑셀과 브레이크 이상 작동 알림
기능 | 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
최적화 | 화면의 하단만을 사용하여 이미지 크기를 최소화해 용량 감소함 차량의 움직임을 보일 수 있는 최소한의 프레임 사용 (낮과 밤 각각 4장)
효과 | APP1의 기능을 확인할 수 있는 차량 시뮬레이션 제공
기능 | 차량의 속도와 함께 엑셀 및 브레이크 중 무엇이 작동 중인지 알림 급발진 상황이나 운전자가 엑셀을 브레이크로 오인하고 작동 시 상황 안내 및 해결책 제안
최적화 | 화면의 상단만을 사용
효과 | 사용자에게 현재 상황을 알리고 당황스러운 상황에 대한 해결방안을 제시하여 사고를 미연에 방지함
Notes: 핵심 기술
앱 구성 최적화
화면 - 분할 사용 :
- 목표 : 하나의 화면에 두개의 APP을 모두 보여주고자 함
- 액션 : 상단은 APP2 출력용으로 사용하고, 하단은 APP1 차량 시뮬레이션 시 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
용량 - 6:2로 분할 할당 :
- 목표 : 앱 별로 필요한 용량에 맞게 용량 할당해주고자 함
- 액션 : APP1 차량 시뮬레이션을 위해 이미지가 다량 적재되어야 하므로 APP1에 6MB, APP2에 2MB를 할당함 - 이를 위해 1st T/T, 2nd T/T 변경
DD handling - 인터럽트 신호에 대한 알림 등록 :
- 목표 : Key3, Key4를 통해 변경되는 속도를 APP0, APP1 모두에 전달하고자 함
- 액션 : OS에 Key interrupt가 발생했을 때 조절할 전역변수를 두고 해당 값을 APP0, APP1에서 접근하여 기존 커널의 watchdog 역할을 수행함
APP1 :
- 역할 : 차량 시뮬레이션
- 기능 : 차량의 움직임을 시각적으로 보여줌
- 화면 : 하단 사용
- 최적화 : 화면의 하단만을 사용하여 이미지 크기를 최소화해 용량 감소, 차량의 움직임을 보일 수 있는 최소한의 프레임 사용(낮과 밤 각각 4장)
- 효과 : APP2의 기능을 확인할 수 있는 차량 시뮬레이션 제공
APP2 :
- 역할 : 차량 엑셀 및 브레이크 이상 작동 알림
- 기능 : 차량의 속도와 함께 엑셀 및 브레이크 중 무엇이 작동중인지 알림, 급발진 상황이나 운전자가 엑셀을 브레이크로 오인하고 작동 시 상황 안내 및 해결책 제안
- 화면 : 상단 사용
- 최적화 : 화면의 상단만을 사용
- 효과 : 사용자에게 현재 상황을 알리고 당황스러운 상황에 대한 해결방안을 제시하여 사고를 미연에 방지

## Slide 14
3. 핵심 기술: 멀티 프로세싱 APP
APP0: LG24 – 차량 시뮬레이션
APP1: LVMS – 급발진 및 오인 알림 시스템
Key4: Accelerator
증속
OS
Key3 : Break
감속
Display
전역변수 speed
속도 출력
Break or Accelerator 출력
급발진 및 오작동 상황 발생 시 안내 출력
차량 주행 이미지 출력
키 입력에 따른 차량 speed 변경
이미지 출력 속도 변경
APP0
APP1
상단 424x600 영역에 APP1의 데이터 출력
하단 600x600 영역에 APP0의 이미지 출력
Interrupt Handler
Display 출력
Input Output
2X
오작동 발생!!
브레이크를 밟아주세요
100 KM / h

## Slide 15
4. 결과 분석 및 기대 효과
결과
Cortex-A MP Core 시스템에서 멀티 프로세싱 커널, 시스템 콜, Demand paging을 구현함
멀티 프로세싱 APP 설계
  APP1: 차량의 속도와 APP2의 기능을 시각적으로 확인함
  APP2: 급가속 상황에 대해 알림을 전달하여 운전자의 안전을 확보하고 사고를 미연에 방지함
향후 활용 가능한 기대효과
차량 급발진 사고 및 엑셀 브레이크 혼동 사고를 방지함
Notes: 결과물에 대한 성능측정 또는 목표달성 여부 등 평가
성능이 낮을 경우 원인 분석 및 개선책 검토 기록
성능이 만족했을 경우 향후 활용 가능한 기대효과 기록
가급적 1 페이지로 정리

## Slide 16
5. 향후 연구 과제
N개의 APP을 관리하는 멀티 프로세싱 OS 설계
메모리 사용량 및 분기 횟수 최적화를 통한 성능 개선
MMU의 protection 기능 및 취약점 분석
멀티 코어 활용하여 시스템 성능 개선
실제 클러스터에 적용되는 기능의 개발이 가능하다면 급발진, 엑셀-브레이크 혼동 문제를 해결할 수 있는 근본적인 해결책을 제안
Notes: 개발 결과물의 추후 개선점, 후속 개발 주제 등에 대한 내용
가급적 1페이지로 요약

## Slide 17
6. 프로젝트 수행 후기
김명균
프로젝트를 통해 느낀 점: 이번 프로젝트를 수행하면서 많은 것을 배울 수 있었습니다. 짧은 시간안에 여러가지 기능을 구현하려면 결코 혼자서 진행할 수 없다는 것을 깨달았고, 또한 개념이 부족하면 올바르게 설계되지 않아 코드를 불안정하게 짤 수 밖에 없다는 점을 깨달았습니다.
개발 중 어려웠던 점과 이를 극복한 사연: OS개발이라서 디버깅 툴을 사용할 수 없어, 테스트를 생각해내고 적용하는 것이 어려웠던 것 같습니다. 또한 디버깅이 힘들기 때문에 개념을 잘 확립하고 코딩해야되는 점 또한 힘들면서도 특별한 개발 과정이었던 것 같습니다. 팀원들과 하나하나 개념을 적립해나가면서, 디버깅 방법을 생각해내고 프로그램을 돌아보는 과정이 큰 기억에 남을 것 같습니다.
교육과 프로젝트를 마무리했던 소회: 교육 기간도 길고 내용도 저에겐 쉽지 않았던 것 같습니다. 혼자서는 절대 극복하지 못할 양이었지만, 팀원들에게 서로 궁금한 것은 물어보고, 서로 역할을 나눠 주어진 과제들을 처리해나가면서 절대 개발은 혼자할 수 있는 것이 아니라는 것을 깨달았습니다. 이번에 배운 기반 지식으로 현업에서도 팀과의 소통과 공부를 통해 회사 생활을 잘 헤쳐나가겠다고 다짐하는 계기가 되었습니다.
김동현
프로젝트를 통해 느낀 점: 이론 수업을 통해 배우왔던 내용이 다소 미숙했었기에 해당 내용들을 되짚어 보면서 mmut/t, 모드 변환 간 레지스터 값 처리, Demand Paging 다양한 기능들을 구현하는 과정이 힘들지만 많이 배워갈 수 있었습니다.
개발 중 어려웠던 점과 이를 극복한 사연: 개발 과정 중 오류를 분석하는 과정이 쉽지 않은 점이었고 해당 과정은 팀원과 이론을 되짚어 보는 과정을 통해 해결해 나갔습니다.
교육과 프로젝트를 마무리했던 소회: 다양한 분들과 만나 프로젝트를 진행하면서 부족했던 부분들을 되돌아 볼 수 있었던 교육이었습니다.
박여현
프로젝트를 통해 느낀 점: 학교에서는 MMU의 계산 방식을 집중적으로 배웠던 것으로 기억합니다. 이번 프로젝트에서 실제로 메모리 영역을 1st, 2nd TransTable에 할당하고 MMU가 해당 영역에 접근할 수 있도록 설계하는 과정을 통해 메모리 실제 접근 방식을 확실하게 배운 것 같습니다.
개발 중 어려웠던 점과 이를 극복한 사연: OS 동작의 처음 부분에 L1, L2 cache 그리고 각 메모리 영역에 대한 캐시 정책을 설정해주는 과정이 포함되어 있었습니다. 이부분이 메모리 일정 영역에 대한 전체 제어를 수행한다는 것을 잊고 프로젝트를 진행하였습니다. 해당 이슈로 인해 디맨드 페이징 프로젝트의 마지막에 캐시가 되지 않아 문제를 해결하고자 많은 시간을 투자하면서 프로젝트 완료에 어려움이 있었습니다.
교육과 프로젝트를 마무리했던 소회: 커다란 시스템을 이해하고 원하는 기능을 추가하는 것은 언제나 어려운 것 같습니다. 더 많은 경험을 통해 더 빠르고 정확한 개발을 수행할 수 있는 개발자로 성장하겠습니다.
김민제
프로젝트를 통해 느낀 점: 4주 간의 과정을 통해 임베디드 시스템에 대한 이해도를 많이 높일 수 있어서 유익한 시간이 되었습니다. Exception과 interrupt의 개념과 처리 루틴에 대해 공부를 해도 항상 헷갈렸는데, 이번 프로젝트를 통해 직접 핸들러를 구현해볼 수 있어서 좋았습니다.
개발 중 어려웠던 점과 이를 극복한 사연: 이해했다고 판단한 이론적인 내용을 프로젝트에 적용할 때 이해도가 부족함을 깨닫는 경우가 많았습니다. 팀원들과 토의하며 공부한 내용을 여러 번 다시 보면서 부족한 지식을 채우고 조각내어 이해한 내용을 합쳐 기능을 구현해나갈 수 있었습니다.
교육과 프로젝트를 마무리한 소회: 밀도있는 수업 내용과 계속되는 시험, 프로젝트로 많은 지식을 머리에 넣어야 해서 힘들었지만, 그만큼 임베디드 시스템에 대한 시야가 넓어졌습니다. 열정 넘치고 성실한 팀원들 덕분에 저도 열심히 공부하고 프로젝트를 진행했던 것 같아 감사했습니다. 임베디드에 무지한 상태에서부터 현재까지 지식을 쌓았던 경험을 현업에도 적용해 빠르게 성장하고 싶습니다.