## Slide 1
시그니처 제품 개발 방향
▣ 제품 경쟁력 강화를 위한 UP 가전 , 485 통신 적용 시그니처 스탠드 개발 진행
판매
실적
제품
경쟁력
추가
개선안
NPI (Ca급)
PMP
PP
2023.07.11
RAC스탠드개발project
개발
일정
1. HW 개발( 6개월 소요)
ㄴPCB 변경 5종
- 실내기 : Main, DPCB
- 실외기 : Main
- 조합 : Main, DPCB
2. 리모컨 : 시그니처 전용 리모컨 → New Best
부품 개발
11월
‘24 4월
24년 제어 개발 대응
3/15
5/20
PP 품평회
6/10
출하
개발 일정 / 리소스 부족 (출시 ‘24년 6월)
- 전담 인원 투입 필요 : 개발팀 4명 / 제어팀 4명
제품 경쟁력 열세
- 에너지 효율 3등급(27평) 운영
- 위생 경쟁력 열세(UV LED 적용 우려, 이지 오픈 구조 미적용)
제품 생산성 이슈
- 전면 판넬 소재 ACM / 후면 외관 도장 부품 공급 이슈
품질 이슈 공정 불량 / 시장 품질 불량 개선 필요
- 시장 불량 : 가습 모듈 누수 불량 外
Issue
사항
제안 사항
ㄴ 시그니쳐 만의 선도 기술 및 신규 USP 적용 검토 필요
: 2세대 시그니처 개발 대응 필요 (기존 시그니처 라인 단종)
인원(4명) : HW2명 , SW 2명
-. 485통신 D+3개월
-. 리모컨/음성인식 : D+1개월
-. UP가전(FOTA) : D+5개월
UX / UI 변경 재확인 필요
PV
규격 동시 진행
-. 전기안전 (45일)
-. 전자파 (50일)
6/1
PV 품평회
Micom Full turn 진행
일정 협의 필요
1세대 Modify 개발
구조적 문제점 다수 존재
부품 개발 동시 진행
제품 CMF 변경 대응
기존 : 전면 ACM 판넬 1.8t (재고 76ea, 23년 제품 40대 생산, 2차 vendor 대응 X)
1안. STS 304 0.7t : 전면 H/L 변경, 모서리 R0.8 → R2.0, 두께 변경 외관 단차 발생
2안. AL 1.5t : 전면 H/L 미적용, 두께 변경 외관 단차 발생
※ 대체 소재 무게 증가로 동작신뢰성 재점검 필요, 판넬 무게 10% ↑
~ 23년 6월 판매 : 66대
년도 | 제품 | 수량 (천대) | 매출 (억원) | COI (억원) | COI (%)
‘19 | H/P | 0.1 | 7.3 | 0.8 | 10.6
‘20 | C/O | 0.3 | 18.8 | 2.8 | 15.1
‘21 | C/O | 0.2 | 13.3 | 0.4 | 3.2
‘22 | C/O | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 2.7
 |  | 0.8 | 46.3 | 4.2 | 
단종
1/1
1안) 시그니처 개선
1) 효율(3등급 → 2등급)
6.15
Base
금형 신작
2등급
6.54
모터변경
타워 MCE
압축기
변경
6.19
6.22
6.27
6.35
R-32
0.3%↑
0.6%↑
0.8%↑
1.2%↑
금형수정
필요
- 흡입 면적 타워 대비 78.6%
- 풍량 25CMM 기준 48W 높음
2.5%↑
실내기
유로부 변경
제품 (4명) : 기구 2명, 사이클 2명
-. 유로 구조 개선
-. 효율 2등급 개발
2) 위생
클린 케이스 : 항균 레진 대응 이슈(100대/년)
UV LED : 서큘레이터 전면 open 구조로 UV 방출 우려
AI건조 / 열교환기 세척 추가
2안) 타워 메탈 Look 적용
방출 기준 0.2 μm/cm2 ↓
2등급 구현
6.0억
1) 메탈릭 도장
기존 공압출 + 메탈릭 도장 적용 : 도장 후 변형 검토 필요
2) 리얼 메탈 적용
- STS 0.7t 롤 포밍 + 절곡
- AL 1.5t 압출
- 이슬맺힘, 구조변경 이슈 예상 (개발팀 협업)
- 키버튼 신규 개발 필요(정전 방식 적용 不)
STS또는 Al 판금 외관 구현방안 내부 논의중
이지오픈 미적용
시그니처 제품 경쟁력 분석

## Slide 2
1안) 기존 제품 Tool유지+ 1)ACM 대체 소재(원가절감)
수요없서 업계 생산없음.
디자인 CM필요
리얼 메탈 변경시
- 이슬맺힘, 구조변경 이슈 예상 (개발팀 협업)
- 키버튼 신규 개발 필요(정전 방식 적용 不)
STS또는 Al 판금 외관 구현방안 내부 논의중
모서리 Sharp R(0.7~0.8)
Al 5052 0.5t, H/L
PE Core (0.8t)
Al 5052 0.5t, H/L X
: HDPE /LDPE+EVA
+수산화마그네슘
+기능성 무기질
[ACM소재 구조]
노칭+접착+벤딩+아노다이징
공압출
(PMMA+HIPS)
1) ACM: Aluminum Composite Material
시그너쳐 에어컨
휘센타워 럭셔리
현재 공압출 Vane 형상
STS 0.5t 이상(롤포밍+절곡,)
Al.1.5t 이상 (압출+아노다이징)
절단면 PL문제로 인한 후가공방안
포함 검토 예정
시그너쳐 스탠드 에어컨 제품 경쟁력 개선안
 | 기존 | 변경1 | 변경2
소재 | ACM 1.8t(H/L) | STS304 0.7t (난방향 H/L) | Al 1.5t(H/L 없음)
표면처리 | 아노다이징 | 내지문코팅 | 아노다이징
성형 | Sharp R(0.7~0.8) 벤딩 | 일반 R(2~3) 벤딩 | Sharp R(0.7~0.8) 벤딩
재료비(\) | 137,525 | 65,000~70,000 | 125,000~127,000
비고 |  | 시그너쳐 냉장고/ 세탁기 사용중 | Al 1.5t H/L 소재 수급어려움
일반 R, Look변화에 대한
디자인 CM필요
R0.7~0.8
R2.0 이상
R0.7~0.8
ACM
STS 304
Al
2안) 휘센타워 Tool+ 메탈 Look 변경
 | 기존 | 변경1 | 변경2 | 변경3
소재 | HIPS(2.85t)+ PMMA(0.15t) | HIPS(2.85t)+ PMMA(0.15t) | STS 0.5t 이상 | Al 1.5t
표면처리 | - | 메탈릭 도장 | 내지문코팅 | 아노다이징
성형 | 공압출 3t | 공압출 3t | 롤포밍+절곡 | 압출
재료비(\) | 63,000원 |  | 검토중 | 검토중
비고 |  | 도장후 후변형으로 틈새/단차 Risk | 외관구현 선행검증 필요, 투자비 산출중 | 투자비 산출중
[측면 Vane기준]
시그너쳐 PMO 검토 요청
(성능/효율 만회+ 외관 고급화)
1/1

## Slide 3
브랜드 |  | ‘22 경쟁사 (무풍 갤러리1) | ‘23 타워 오브제 럭셔리 | ‘20 SIGNATURE 에어컨 | 신규 검토 안_마이너 변경
디자인 |  |  |  |  | 
플랫폼 |  | 비스코프 무풍 갤러리1 | PQ / U30A / SJ아 | PP / U36A / S7 | PP / U36A / S7
성능 | 냉방 평수 (m2) | 25평 (81.8 + 18.7m2) | 25평 (81.8 + 22.8m2) | 27평 (89.1 + 22.8m2) | 27평 (89.1 + 22.8m2)
 | 냉방 능력 (kW) | 9.0kW | 9.0kW | 9.8kW | 9.0kW
 | 효율 등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | 3등급
 | 냉매 | R32 | R32 | R410A | R410A
USP | 스마트 | AI 쾌적 맞춤 | 스마트 케어 스캔 투 스페이스 / UP가전 | 인공지능 스마트케어 (공간/상황/패턴 학습) | 인공지능 스마트케어 (공간/상황/패턴 학습) / UP가전
 | 기류 | 와이드 무풍 냉방 | 집중 / 분리 / 와이드 / 좌 / 우 한쪽 바람(좌/우) | 상/하/좌/우 , 쿨파워, 롱파워 | ←
 | 공기 청정 | 공청(34평) / 세정형필터 | 공청(30평) / 플러스 필터(장수명) | 공청(35평) / 세정형(유전체필터) | ←
 | 위생 / 청정 | 이지케어 6단계 셀프 : 이지 오픈 패널, 이지오픈 팬, 필터 세척 자동 : 워시클린, 맞춤건조, UV LED | 하이브리드 청정관리(7단계) 필터 클린봇 / 극세필터 / 클린 케이스 CAC 공기 청정 / 열교환기 세척 AI건조 / UV LED 살균 | 필터 클린봇 / 극세필터 CAC 공기 청정 듀얼 맞춤 제습(강력/절전) | ←
 | 가습 | - | - | 위생 가습(살균,스팀,건조,자동배수) | ←
통신 방식 |  | 485통신 | 485통신 | AC통신 | 485통신
리모컨 |  | 솔라셀 리모컨 | New Best(BLE) | 시그니처 리모컨 | New Best(BLE)
실내외기 사이즈 |  | 492 x 1,910 x 307 / 880 x 798 x 310 | 380 * 1,915 * 295 / 870 * 800 * 320 | 370 x 1,870 x 320 / 950 x 918 x 330 | 370 x 1,870 x 320 / 950 x 918 x 330
재료비(천원) |  | - | 1,513천원 | 3,309천원 | 3,213천원
출하가 / 영업이익 |  | 680만원 | 760만원 / 21.7% | 1,090만원 / 4.8% | 1,090만원 (6.9%)
FQ25LDNB
FQ27GASMA2
년도 | 제품 | 수량 (천대) | 매출 (억원) | COI (억원) | COI (%)
‘19 | H/P | 0.1 | 7.3 | 0.8 | 10.6
‘20 | C/O | 0.3 | 18.8 | 2.8 | 15.1
‘21 | C/O | 0.2 | 13.3 | 0.4 | 3.2
‘22 | C/O | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 2.7
 |  | 0.9 | 46.3 | 4.2 | 
유첨. 시그니처 제품 경쟁력 비교
2023. 07. 10
RAC스탠드개발project
1,705대
스: 761천원
외: 430천원
조: 195천원
갤러리1
스탠드 619 / 실외기 435
(‘21년 경쟁력 분석)
AF25BX936CFN
121대
스: 1,769천원
외: 630천원
조: 789천원
‘’20년 갤러리1 (27평)
- 효율 등급 : 4등급 운영
- 모델명 :AF27TX973CZN
‘22년 실적
투자 필요
투자 필요

## Slide 4
유첨. 시그니처 제품 경쟁력 개선 방안
 |  | 1안) 시그니처 마이너 변경 (Ca급) | 2안) 시그니처 경쟁력 개선(Ca급) | 3안) 타워 외관 메탈 도장(Ca/Cb급)
디자인 |  |  |  | 
플랫폼 |  | PP / U36A / S7 | PP / U36A / S7 | PQ / U30A /S7(S7, S1, GA2)
변 경 점 | 효율 | 3등급 / 27평 (89.1 + 22.8m2) | 2등급 / 27평 (89.1 + 22.8m2) | 1등급 / 25평 (81.8 + 22.8m2)
 | 리모컨 | 시그니처 전용 → New Best(BLE) +도장 | 시그니처 전용 → New Best(BLE) + 도장 | New Best(BLE) → New Best(BLE) + 도장
 | 스마트 | UP가전(FOTA) | UP가전(FOTA) | -
 | 통신 | AC통신 → 485통신 | AC통신 → 485통신 | -
 | 위생 | - | 클린 케이스 / UV LED | -
투 자 비 | 금형 | - | -. 흡입 유로 개선 4.0억(cabinet, 필터 무빙 삭제, 필터 신규 case) -. Fan 유로 개선/ UV 추가 2.0억(Front panel, Orifice) | -
 | 설비 | 전면 ACM 1.8t 대체 소재 개발 1안) STS 0.7t 2안) AL 1.5t |  | 1) 메탈릭 도장 : 도장 지그 투자 2) 리얼 메탈 : 절곡 설비 투자
개발 일정 |  | PP 5/20, PMP 6/10 | PP 5/20, PMP 6/10 | PP 3/23, PMP 4/10
재료비 |  | 3,213천원 | 3,213천원 | 2,053천원 + 메탈 추가
6.15
Base
금형 신작
2등급
6.54
모터변경
타워 MCE
압축기
변경
6.19
6.22
6.27
6.35
R-32
0.3%↑
0.6%↑
0.8%↑
1.2%↑
금형수정
필요
- 흡입 면적 타워 대비 78.6%
- 풍량 25CMM 기준 48W 높음
2.5%↑
실내기
유로부 변경
2등급 구현
6.0억
재질 변경 설비 투자 필요
재질 변경으로 포장 강도, 동작 신뢰성 시험 진행 필요
전면 판넬 ACM
부품 생산 이슈
- 재고 76ea
신규 개발 항균 레진
소요량(100대/년)
스탠드 판넬 2종
IMD 1종 개발
메탈릭 도장/리얼 메탈
조합내기 S7
스: 761천원
외: 430천원
조: 735천원
제어 (4명) : HW2명 , SW 2명
-. 485통신, 리모컨/음성인식
-. UP가전(FOTA)
UX / UI 변경 재확인 필요
제품 (4명) : 기구 2명, 사이클 2명
-. 유로 구조 개선
-. 2등급 개발
스탠드 개발팀 인원
- 사이클 개발 : 6명
- 기구 개발 : 2명
- 원가 : 3명
개발 인원 | 1안 | 2안 | 3안
기구 개발 | 1 | 2 | 
사이클 개발 | - | 2 | -
제어(HW/SW) | 4 | 4 | -
+ CMF 개발 1명
스: 1,715천원
외: 637천원
조: 735천원
스: 1,715천원
외: 637천원
조: 735천원
UV 검증 +4개월
서큘레이터 UV 자외선 외부 노출
조합내기
결정 필요
등급 | '19년 CSPF |  | ’21년 CSPF | 5% 개발마진
1 | 8.2 |  | 7.00 | 7.35
2 | 7.76 |  | 6.20 | 6.51
3 | 6.43 |  | 5.60 | 5.88
4 | 4.32 |  | 5.00 | 5.25
5 | 3.15 |  | 4.40 | 4.62

## Slide 5
구분 | 제상수 (57%) |  |  | 단열재(26%) | 전기공사(12%) | 설치공간(5%)
환경 | 갤러리/ 베란다 |  | 발코니 / 앵글 | 매립 배관 | 에어컨 전용 차단기 X | 갤러리/앵글
Image |  |  |  |  |  | 
불가 사유 | - 배수구 없음으로 제상 / 응축수 처리 불가 (시간당 Max 1.6kg 발생) |  | ← | -단열재 경화 및 결로 발생 (난방 시 배관온도 평균90℃, 매립배관 단열재70℃이하) | - 에어컨 전용 차단기가 없음 - 차단기 용량 부족 : 15A (난방 최대 전류 : 16.5A) | 앵글 or 갤러리 폭이 실외기 폭(U4기준 : 950mm) 보다 작아 제품 안착 안됨
해결 방안 | A안 히터 모듈 (스팀모듈 활용 :물을 끓여 증발) | B안 물통 착탈 (건조기 사례 참고) | - 발코니 : 받침대 추가 + 타공 - 앵글:드래인 홀보다 300mm ↑설치 | - 별도 벽체 타공 설치 제안 - 건설사와 설치환경 개선 논의 | 차단기 교체 및 전기배선 공사 | 앵글 무상 설치 지원
주요 사양 |  |  |  |  | - | 앵글 사이즈
컨셉 |  |  |  | - | - | 
추가 비용 | -실외기 받침대 : 5만원 -히터모듈+물통 : (3.5만원) | -실외기 받침대 : 5만원 -물통 : (1만원) | -실외기 받침대 : 5만원 -타공비 : 1만원 | - 타공비 : 1만원 | -차단기교체(15A→20A): 5 만원 -차단기 전기공사 : 30~ 40만원 | - 알루미늄 : 12만원 - 스테인레스 : 18만원
추가 검토 사항 | - 소전 상승에 따른 효율 상승 안 도출 - 드라이브 용량 확대 - 수증기 외부 배출 - 스팀모듈과 실내기간 통신연결 | - 물통 용량 (시간당 1.5L→4 시간후 물 비움) - 물 넘침 방지 로직 및 센서추가 ex)실내기 디스플레이에서 물 비움 알림 | - 드레인 동파 방지 단열재 검토 | - 베란다 확장공사 된 경우에는 타공 작업 확인 필요 | -전기공사 진행 시 별도 전기공사 업체 조인해서 진행 필요 (마감 처리 및 안전) | - 갤러리 폭 1,000mm 이하 인 경우 설치 불가
시그니처 난방 모델 설치성 개선
RAC LG SIGNATURE Task
2019.11.7
사전방문 점검 시 42 곳 설치 불가 환경으로 주문 취소 발생 (특히 제상수 및 단열재 이슈 : 83%)
구분 | 난방 설치 불가 사유 |  |  |  | 
 | 제상수 | 단열재 | 전기공사 | 설치공간 | 합계
총합계 | 24 | 11 | 5 | 2 | 42
비중(%) | 57% | 26% | 12% | 5% | 100%
■ 설치 불가 사유 및 개선 방향
* 설치완료 : 32곳
(11/2일 기준)
물통
(6L)
배수관
증발관
히터모듈
앵글
물통
(6L)
배수관
- 용량 : 6 L
- 사이즈 :
(250 x 250 x 150)
- A안과 물통
공용 모듈
앵글
베란다
난간
실외
실내
Size | W | H | D
*U4 | 950 | 809 | 330
대 | 1,000 | 700 | 500
중 | 900 | 500 | 400
소 | 750 | 500 | 400
받침대(h:300mm)
타공
실외
실내
1.2kW
=1.163x1.6kgx 649kcal/kg
* 1kcal=1.163W.h
* 0℃→수증기 =649kcal
[배선규격]인버터(난방겸용)
- 누전 차단기 용량 : 20A
- 주전원선 단면적 : 2.5㎟ x 3C
- 전원인입방식 : 실외
- 실내/외기 연결전선 단면적
: 0.75㎟ x 4C
300mm 확보
드레인 타공
1 / 1

## Slide 6
Chart: 
개선 목표 | 6.15 | 6.1684 | 6.2486 | 6.4361 | 6.5326 | 6.7286
시험결과(싱글) | 6.15 | 6.1684 | 6.2079 | 6.3656 | 6.4611 | 6.6
시험결과(멀티) | 6.15 | 6.1649 | 6.1969 | 6.3244 | 6.4012 | 6.5127
등급 | '19년 CSPF |  | ’21년 CSPF | 5% 개발마진 | 3% 개발마진
1 | 8.2 |  | 7.00 | 7.35 | 7.21
2 | 7.76 |  | 6.20 | 6.51 | 6.39
3 | 6.43 |  | 5.60 | 5.88 | 5.77
4 | 4.32 |  | 5.00 | 5.25 | 5.15
5 | 3.15 |  | 4.40 | 4.62 | 4.53
시그니쳐 27평 CSPF 3.3% ↑ 개선하였으나, 현 수준 3등급으로 2등급 개선을 위해서는 2.5% 추가 개선이 필요,
(실내기 흡입부 유로 대대적 개선 검토 필요)
실내기
EVA. 일체형 변경
0.6%↑
베이스 모델
27평
U36A
실내기
유로부 변경
3.0%↑
실외기
압축기 변경
GPT330MAB
→ GKT240MB
0.8%↑
냉매 변경 R-32
1.2%↑
평수 | 능력 (W)
27평 | 9800 W
25평 | 9000 W
23평 | 8300 W
2등급
(5% 마진 포함.)
6.51
흡입부 Dead Zone
Cover
정격 Hz 상승에 따른
전체 효율개선
시그니쳐 흡입부
타워 수준 개선 필요
(캐비닛 및 필터 Case 수정,
필터 HAF 변경)
유첨. 효율 대응 현황
효율 등급 변경 전 4등급
→ 효율 등급 변경 후 3등급
1등급
7.0
개발
마진
5%
7.35
※흡입부 개선 시 HAF 필터 적용 및 틸팅구조 삭제, 캐비닛 금형수정 필요 (공청 평수 35 →30 하락)
실내기
모터 변경
니덱 → C&M
0.3%↑
휘센타워
적용품
(6.15)
(6.19)
(6.22)
(6.273)
(6.351)
(6.541)
EER 개선에 따른
효율개선
2등급
6.20
※ 영업 요청사항
- 시그니쳐 유전체 필터 운영 유지
- 대용량 평형 27운영 요청
6.15
Base
2.5% 개선 필요
-. 실내기 유로부 변경
2등급
6.51
모터변경
6.35
타워 MCE
압축기
변경
현재
6.19
6.22
6.27
6.35
R-32
0.3%↑
0.6%↑
0.8%↑
1.2%↑
금형수정
필요
(시그니쳐 흡입 면적
타워 대비 78.6% 수준)

## Slide 7
유첨. 시그니쳐- 타워 흡입부 비교
-. 타워 모델 대비 시그니쳐 흡입부 면적 78.6%
-. 분리형 열교환기 Dead Zone이 흡입부에 가려져 있어
일체형 열교환기 적용에 따른 효율 개선효과 미미함
134
129
131
131
129
129
131
131
129
130
136
136
148
148
136
136
138
1166.9㎠
(78.6%)
1484.5㎠
분리형 열교환기
Dead Zone
※ 타워 흡입부
※ 시그니쳐 흡입부
112.2
■ 흡입부 확장 시 변경사항 (타워 흡입부 구조 적용)
-. 필터 Type 변경 : 유전체 → HAF 필터
-. HAF 필터 신규개발 필요
※ 필터 Type 변경에 따른 공청 면적 감소 및 신규 규격 취득 필요(35평→30평)
-. 필터 틸팅 관련 구조물 삭제 및 캐비닛 흡입면적 확장
※ 타워 적용품 수평전개 시, 후면부 형상 상이하여 Base Assy 형상 수정 필요
Chart: 풍량-소비전력
| 4.2 | 12.11 | 14.04 | 16.239999999999998 | 22.38
시그니쳐_개선 전 | 12.5 | 24.3 | 29.5 | 36.6 | 65.6
시그니쳐_개선 후 | 12.2 | 23 | 28.1 | 35.3 | 64.2
타워 | 13.132 | 16.464 | 20.972 | 24.402 | 30.478 | 41.062 | 65.366
※타워 –시그니쳐 풍량 소비전력 비교
3.75CMM
48W
@25CMM

## Slide 8
Chart: 풍량 (CMM)
| 25.8 | 20.6 | 16.600000000000001 | 14.6 | 13.4 | 11.1 | 9.4600000000000009
휘센타워 | 70.2 | 44.1 | 32.8 | 25.7 | 23.4 | 18.5 | 13.9
시그니쳐 | 112.3 | 83.5 | 53.4 | 43.1 | 35.6 | 32.5 | 24.6
 | 휘센타워 |  | 시그니쳐 | 
 | 풍량 (CMM) | 소비전력 (W) | 풍량 (CMM) | 소비전력 (W)
파워풍 | 25.8 | 70.2 | 24.9 | 112.3
5단 | 20.6 | 44.1 | 21.2 | 83.5
4단 | 16.6 | 32.8 | 16.7 | 53.4
3단 | 14.6 | 25.7 | 14.4 | 43.1
2단 | 13.4 | 23.4 | 13.5 | 35.6
1단 | 11.1 | 18.5 | 11.5 | 32.5
취침 | 9.5 | 13.9 | 9.1 | 24.6
48W
@25CMM
시그니쳐 실내기 휘센타워 대비, 동등 풍량 25CMM 기준 48W 차이 발생함에 따라 실내기 유로부 최적화 작업 필요 함.
유첨. 시그니쳐 & 휘센타워 송풍 풍량 및 소전 비교

## Slide 9
유첨. ACM 대체 소재 제안 및 이슈
1/1
시그너쳐 에어컨 전면판넬로 사용중인 ACM소재의 원가 절감을 위해 STS 및 Al소재 제안함.
실란트 도포
Bending
V-cutting & 홀 가공
ACM 공법
AL H/L소재 0.5t
노벨리스
(울산)
Resin
(HDPE)
한화토탈
접착제
홍성산업
(충북 괴산)
아노다이징
R0.8
AL5052(H/L O)
AL5052(H/L X )
양산
(ACM+
Sharp R
Bending)
두께 1.8t (Al 0.5t+ PE 0.8t+Al 0.5t)
절단
아주스틸
(경북 구미)
총 비용: \ 137,525
판넬무게: 3.33kg
제안1
(STS304
난방향 H/L
+ Bending)
STS난방향 H/L소재 0.7t(내지문 Roll코팅)
Bending
절단
시그너쳐 냉장고 양산중
STS304, 난방향 H/L
내지문 코팅
R2.0 이상
홀 가공
상재스틸
(부산)
DK알텍(경기 부천)
BNG스틸+대진DSP+포스코스틸리온
총 비용: \ 65,000~70,000
판넬무게: 3.6kg
제안2
(Al(H/L X)+
Sharp R
Bending)
실란트 도포
Bending
V-cutting & 홀 가공
AL소재 1.5t
노벨리스
(울산)
DK알텍(경기 부천)
아노다이징
R0.8
접착제
절단
아주스틸
(경북 구미)
AL5052(H/L X )
총 비용: \ 125,000~127,000
판넬무게: 3.53kg
DK알텍(경기 부천)
이슈
공정
디자인 룩 변경: Sharp R(0.8)
→ 일반 R(2.0) 변경
Automoving점검(무게증가)
조립성 점검(두께 1.8 →0.7t)
디자인 룩 변경: H/L 삭제
Automoving점검(무게증가)
조립성 점검(두께 1.8 →0.7t)
Al 원재료 협력사에서 최근 수요부재로 H/L 압연강판 생산을 하지 않음. 향후 수급문제 때문에라도 H/L삭제 필요
Al H/L압연강판
수급문제
(최근 수요없어 더 이상
생산을 하지 X)
구매협의요
구매협의요

## Slide 10
유첨. ACM Cost 내역
시그너쳐 에어컨 1만대 기준
* 에어컨 두께 :1.8T, AL H/L (0.5) 소요량:1.6k
(소요량은 TV와 유사함)
ACM소재+후가공비용의 10%
ACM소재+후가공비용의 9%
업체 | 에어솔루션 ACM |  |  | 
홍성산업 (충북 괴산) | ACM | 재료비 | AL H/L(0.5T) | 8,125
 |  |  | AL Bare(0.5T) | 6,512
 |  |  | Core | 3,379
 |  |  | 점착제 | 925
 |  |  | 보호필름 | 2,027
 |  |  | Loss | 881
 |  | 공정비 | 가공비 | 12,795
 |  |  | 관리비/이윤 | 4,327
 |  |  | 포장/운반 | 1,675
 | ACM Cost |  |  | 40,646
DK알텍 (경기 부천) | 후가공 | 가공비 | MCT 2회 | 15,667
 |  |  | 벤딩 | 2,423
 |  |  | 아노다이징 | 25,000
 |  |  | 보호필름 부착 | 3,141
 |  |  | 검사/포장 | 7,066
 |  |  | 기타 | 3,931
 | 후가공 Cost |  |  | 57,227
 | 관리비 |  | 불량비용 | 19,575
 |  |  | 일반관리비 | 9,787
 |  |  | 이윤 | 8,809
 |  |  | 운송비 | 1,481
 | Total Cost |  |  | 137,525
[ 자료 Source: 에어솔루션 양산 구매]
1/1
ACM소재 비용은 동등이나, 시그너쳐 에어컨의 경우, 후가공 (사상/Notching, 벤딩/접착, 아노다이징) 비용으로 Cost상승함.
일반관리비: 업체 설비 운용상의
전기비,수도비, 건물 임대료 등의
비용 등이 반영됨.
※ 전체 공정 누적 20% 반영
소재/ Notching/벤딩/접착:
(10%예상)
- 아노다이징( 10%예상)